## Slide 1
项目阶段汇报 · Phase Report
双层仓储异构机器人协作运输
项目进展与问题汇报
Carter + Go2 + SCAN-Planner + 事件驱动 SMDP
汇报日期：2026 年 8 月 6 日
阶段 11 · 已验收
等待性能 · 待优化
阶段 12 · 下一步

## Slide 2
02
项目目标与场景
双层仓储环境 · 异构机器人 · 同层与跨楼层运输
场景目标
目标：完成同层与跨楼层货物运输，并为强化学习调度建立统一、可学习的环境。
系统组成
• 2 辆 Carter 轮式小车（一楼 / 二楼各一辆）
• 4 只 Go2 四足机器人
• 4 条跨楼层楼梯
• 装卸货平台、交接点、待命泊位
统一技术路线
• Carter 与 Go2 均使用 SCAN-Planner 执行路径
• 高层调度器只选任务 / 机器人 / 楼梯 / 任务后策略
• 使用既定确定性路线，不加入随机扰动
• RViz 做功能和路线验收，Gazebo 收尾阶段统一优化
• 任务之间不整体复位，状态跨任务保留
双层仓储异构机器人协作运输 · 2026-08-06
02

## Slide 3
03
完整跨楼层任务链
六步水平流程 · 橙色方块表示货物所有权在三种载体之间切换
起点 Carter 前往装货平台取货
1 一楼取货
Carter
运送到所选楼梯 发送交接点
2 Carter 运送
Carter
货物切换并吸附 Go2 携货通过楼梯
3 Go2 交接上楼
Go2
Go2 走出楼梯口 与二楼 Carter 交接
4 二楼交接
Carter
送至目标平台 并卸货
5 Carter 送货
Carter
进入互不重叠的 空闲待命泊位
6 泊位待命
空闲泊位
橙色方块 = 货物；载体依次为：Carter → Go2 → Carter → 空闲泊位
注：货物采用可视化方块与逻辑吸附，不模拟重力，交接时允许瞬时转移；Go2 在楼梯口少量距离后交货。
双层仓储异构机器人协作运输 · 2026-08-06
03

## Slide 4
04
当前系统架构
分层架构 · 高层策略不直接输出速度 / 关节 / 步态
高层 · 事件驱动调度器 / SMDP
• 选择任务、机器人组合、楼梯、任务后策略
• 不直接控制速度、关节或步态
• 任务异步到达并排队，阶段11按串行执行
中层 · 任务 / 货物 / 资源锁 / 交接状态机
• 任务队列与动作掩码
• 货物逻辑吸附与所有权切换
• 区域、交接点、楼梯的占用 / 释放审计
执行层 · SCAN-Planner
• Carter 与 Go2 均使用 SCAN-Planner 执行具体路径
• 两者运动能力模型不同，共享高层任务调度
显示层 · RViz
• 仓库三维点云、占据区域、规划轨迹、机器人标签
• Go2 / Carter 模型统一显示，用于功能和路线验收
要点：高层只做任务级决策；路径执行统一交给 SCAN-Planner；低层运动控制（速度 / 关节 / 步态）不在当前调度范围内。
双层仓储异构机器人协作运输 · 2026-08-06
04

## Slide 5
05
已完成的场景与规划工作
双层仓库与基础场景 · RViz 显示 · 路线规划与协作运输
① 双层仓库与基础场景
• 建立双层仓库、中央镂空区、四条楼梯、护栏
• 修正楼梯顶部与二楼平台连接（避免最后一级掉落）
• 一楼照明 + 5 根二楼支撑柱，楼梯黄色材质
• 障碍区改造为装卸 / 运输平台，一楼外围航线扩展至楼梯交接区
• 4 只 Go2 与多辆 Carter 纳入统一仓储任务场景
② RViz / 模型 / 点云显示
• 生成 SCAN-Planner 用 PCD 点云与 YAML 配置
• 修复 Go2 RobotModel 因 TF 链不完整导致的爆红问题
• 点云、占据区、轨迹、标签、Go2 / Carter 模型统一显示
• 演示必须显示机器人本体，不能只显示路径 / 标签
③ 路线规划与协作运输
• Carter 由 Nav2 统一切换为 SCAN-Planner，直线行驶效果
• 验证一楼取货 → 交接 → Go2 上楼 → 二楼接货 → 卸货完整路线
• 验证其余楼梯同类交接路线，楼梯不绑定固定象限
• Go2 与 Carter 共享高层任务调度可行
结论：场景、显示与四楼梯协作路线均已就绪，进入阶段 11 正式验收。
双层仓储异构机器人协作运输 · 2026-08-06
05

## Slide 6
06
货物与交接可视化
货物显示、吸附、转移与卸货 · 已人工验收通过
已人工验收
货物位于装卸货平台 （有一定高度，非地面）
承运载体
平台
取货并吸附 （缩小方块靠近本体）
承运载体
Carter
Carter→Go2 瞬时切换吸附
承运载体
Go2
Go2→二楼 Carter 交接
承运载体
Carter
目标平台卸货 所有权切换
承运载体
平台
无重力逻辑吸附
货物为可视化方块 + 逻辑吸附，不模拟货物重力
交接瞬时切换
交接完成无需额外长时间停顿，确认吸附成功即继续
逻辑层验收通过
货物显示 / 吸附 / 转移 / 卸货已人工验收，不再作为当前主要风险
双层仓储异构机器人协作运输 · 2026-08-06
06

## Slide 7
07
阶段 11 · 持久状态与事件驱动调度
已正式验收并封板，形成规则与强化学习共用的事件驱动 SMDP 环境
无损异步任务队列
策略每次观察优先级最高的 K=8 个任务
四类任务
一楼同层 / 二楼同层 / 跨层上行 / 跨层下行
动态组合选择
动态选择取货 Carter、Go2、楼梯、接货 Carter
持久状态
位置 / 楼层 / 累计距离 / 任务数 / 上一任务结果跨任务保留
task_reset 局部清理
只清理本任务状态，机器人不整体回到初始位置
唯一空闲泊位
同楼层、同类型且互不重叠的最近空闲泊位
动作掩码
拒绝错误楼层 / 类型 / 忙碌 / 故障 / 已有任务 / 带货机器人
资源占用 / 释放审计
区域、交接点、楼梯真实占用与释放事件
SMDP 回报
按异步任务实际到达时刻积分未完成任务时间
完整决策记录
state / action / mask / reward / next_state / terminated 全保存
回报要点：按异步任务的实际到达时刻积分未完成任务时间作为 SMDP 回报。
双层仓储异构机器人协作运输 · 2026-08-06
07

## Slide 8
08
阶段 11 正式验收结果
medium 到达负载 · 固定种子 20260805 · 同种子完整运行两遍
阶段11纯逻辑环境正式验收通过
20 / 20
连续任务 PASS
17 / 17
核心自动测试
14 种
动态协作组合
40 / 40
非法动作被拒绝
120 条
资源占用/释放事件
0 残留
资源/货物/任务/位置重叠
四类任务：各 5 次
一楼同层
5 次
二楼同层
5 次
跨层上行
5 次
跨层下行
5 次
仿真总时间 1408.04s · 平均任务时长 70.00s · 平均等待 296.22s · 队列峰值 10 · 同种子重放完全一致
双层仓储异构机器人协作运输 · 2026-08-06
08

## Slide 9
09
机器人状态持续与泊位策略
任务结束位置 → 最近空闲泊位 → 下一任务从该位置继续
任务结束
当前任务完成 位置 / 状态保留
最近空闲泊位
同楼层同类型 互不重叠
下一任务
从上一任务结束的 真实逻辑状态继续
不重置
task_reset 只清理本任务状态，机器人不整体回到初始位置。
泊位唯一
泊位在逻辑层保证唯一且互不重叠，20 任务门禁证明无相同最终坐标。
作业点及时释放
完成任务后进入泊位，作业区 / 交接点 / 楼梯资源及时释放。
注意：逻辑泊位 ≠ Gazebo 物理验收
双层仓储异构机器人协作运输 · 2026-08-06
09

## Slide 10
10
主要问题 · Medium 负载下等待时间较长
当前最重要性能问题，但非死锁、非任务卡死
性能瓶颈
296.22 s
平均等待时间
558.29 s
P95 等待时间
782.36 s
最大等待时间
10
队列峰值
原因判断
• 阶段 11 一次只实际执行一条完整运输链（串行）
• 平均服务约 70s，而 medium 任务到达间隔 30~50s
• 服务能力 < 到达速度 → 等待任务逐渐积累
• 任务时长含送达后离开作业区进入泊位的时间
结论
• 不能靠缩短任务发布器间隔改善等待；
• 应由调度策略优化机器人与楼梯选择；
• 单任务策略稳定后，评估有限并发 / 泊位异步化 / 服务链拆分。
示意：任务到达速度（30~50s）快于串行服务速度（≈70s）→ 队列积累
双层仓储异构机器人协作运输 · 2026-08-06
10

## Slide 11
11
为什么需要强化学习
楼梯选择存在真实的全局权衡，规则难以全局优化
跨层任务示例：同一任务，两种楼梯选择
方案 A · 取货侧近的楼梯
• 取货 Carter 到交接点距离短
• 但目标楼层 Carter 到接收点的运输距离更长
• 总完成时间不一定最短
方案 B · 目标侧近的楼梯
• 目标侧 Carter 距离更短
• 但取货侧 / Go2 空驶成本更高
• 取决于全局状态与未来负载
总成本 = 多层 Carter 距离 + Go2 空驶 + 楼梯占用 / 等待 + 接货运输 + 未来位置价值
• 取货 Carter 到货物 / 发送交接点的距离
• Go2 当前点到楼梯入口的空驶距离
• 楼梯通过成本、占用状态与可能等待
• 目标楼层 Carter 到接收点、接货后到目标平台的距离
• 各机器人近期任务负载与未来位置价值
结论：规则调度器可用，但难以针对长期等待、负载均衡与未来任务进行全局优化 —— 这正是阶段 12 / 强化学习要解决的问题，不能再用「象限对应固定楼梯」的规则。
双层仓储异构机器人协作运输 · 2026-08-06
11

## Slide 12
12
阶段 12 · 强化学习接口准备
把阶段 11 的可变结构状态与组合动作，转换为稳定、可学习、可测试的策略接口
接口准备，非直接训练 RL
固定维度观测编码
▪ 任务槽位 K=8，不足补零并带 task_mask
▪ 固定机器人排列顺序，编码类型 / 楼层 / 位置 / 载货 / 故障 / 负载
▪ 编码 4 楼梯占用、两侧位置与候选代价
▪ 距离、时间、累计量统一归一化，同状态重复编码逐元素一致
组合动作候选编码
▪ 任务 × 取货Carter × Go2 × 楼梯 × 发送点 × 接收点 × 接货Carter × 任务后策略
▪ 策略只在合法候选中选择；跨层任务保留多个楼梯选项
▪ 显式提供取货侧 / Go2 / 跨楼层 / 接货侧 / 目标平台成本
动作掩码压力测试
▪ 忙碌 / 故障 / 带货 / 已有任务的机器人不能接单
▪ Carter 不能上下楼，同层任务不能调用 Go2
▪ 楼梯 / 交接点 / 区域占用时屏蔽冲突动作；无合法任务进入受控 WAIT
统一接口
▪ 规则调度器与学习策略读取同一份观测 / 候选 / 掩码
▪ 调用同一个环境 step()
▪ 不替换 SCAN-Planner，不训练低层运动控制
阶段 12 验收标准（8 条）
▪ ① 20 任务张量形状固定不变
▪ ② 相同种子 / 状态编码完全一致
▪ ③ 四类任务均至少生成一个合法动作
▪ ④ 每个跨层任务至少保留两个不同楼梯的合法候选
▪ ⑤ 异常状态非法动作屏蔽率 100%
▪ ⑥ 动作可无歧义解码回原始协作组合
▪ ⑦ 规则策略经新接口再完成 medium 20/20（不破坏封板）
▪ ⑧ 输出张量规格说明、测试报告、可直接用于 RL 的样本数据
双层仓储异构机器人协作运输 · 2026-08-06
12

## Slide 13
13
风险与验证边界
当前通过的是逻辑规划、状态机与 RViz 可视化验收，不是完整物理仿真最终通过
当前为 RViz / 逻辑验收
规划与协作逻辑在 RViz 验证；Gazebo 动力学步态、抖动、碰撞与最终视觉效果留待项目收尾统一优化。
并发资源竞争未验证
阶段 11 串行执行；两条运输链同时竞争同一楼梯 / 交接点 / 区域时的排队、公平性与死锁恢复属后续扩展。
Gazebo 动力学与泊位物理可达性
泊位逻辑层唯一且不重叠；最终需复核模型占用、外形尺寸与 SCAN-Planner 末端可达性。
随机扰动暂时关闭
当前优先使用既定确定性路线，不加入随机扰动，避免干扰验收对比。
边界表述：本阶段通过 = 逻辑规划 + 状态机 + RViz 可视化验收。
双层仓储异构机器人协作运输 · 2026-08-06
13

## Slide 14
14
后续路线图
阶段 12 → 阶段 13 → 训练与泛化 → Gazebo 收尾
阶段 12 · 接口
张量与动作接口
• 固定维度观测 / 组合动作 / 动作掩码
• 统一接口，验收 8 条标准
下一步
阶段 13 · 训练准备
奖励 / 终止条件 / 训练规则
• 设计奖励与终止条件
• 定义训练规则与基线
下一步
训练与验证
规则基线对比 · RL 训练 · 泛化
• 规则基线对比
• 强化学习训练
• 泛化 / 压力测试
下一步
项目收尾
Gazebo 统一优化
• 动力学 / 碰撞 / 步态
• 泊位物理可达性复核
• 最终演示效果
下一步
下一阶段验收目标
完成阶段 12 张量接口并满足 8 条验收标准：形状稳定、编码一致、四类任务合法动作、跨层 ≥2 楼梯候选、
非法动作屏蔽 100%、动作可逆解码、规则策略 medium 20/20 回归通过、输出可直接用于 RL 的样本数据。
双层仓储异构机器人协作运输 · 2026-08-06
14