## Slide 1
异构机器人跨楼层协同调度
项目进展、强化学习方法与阶段性评估
Go2 × Carter · SCAN-Planner · SMDP-PPO
2026.08.09
阶段 15 汇报
Notes: [Sources]
- /Users/lab4099/Desktop/Mujoco/work/0809交接文档.md
[/Sources]

## Slide 2
CURRENT STATE
核心运输链已经形成闭环
02
异步任务
取货 / 送货
→
高层调度
选任务与组合
→
车狗协作
吸附 / 瞬时交接
→
SCAN-Planner
执行真实路线
→
状态回写
位置与资源持续
10
机器人
4 Go2 + 6 Carter
4
楼梯
四向跨楼层候选
3
运输模式
单车 / 单狗 / 车狗车
0
非法动作
正式评估与回归门禁
Notes: [Sources]
- /Users/lab4099/Desktop/Mujoco/work/0809交接文档.md
- /Users/lab4099/Desktop/Mujoco/work/src/warehouse_core/warehouse_core/stage14_training.py
[/Sources]

## Slide 3
PROGRESS
项目已从仿真演示推进到可复现实验
03
阶段 1–10
场景与本体
两层仓库与完整机器人模型
货物显示、跨层交接
阶段 11–13
任务闭环
异步队列与持久位置
失败恢复、SMDP奖励
阶段 14
可学习接口
284维状态与动作掩码
Context V2 · Reward V2
阶段 15
正式评估
串行/并发正式权重
压力评估与配对消融
当前结论
基础链路和训练接口已稳定；当前重点转向“策略为何提升”与泛化边界。
Notes: [Sources]
- /Users/lab4099/Desktop/Mujoco/work/0809交接文档.md
[/Sources]

## Slide 4
METHOD
事件驱动SMDP把“选谁、走哪、何时交接”统一起来
04
策略只在关键事件发生时决策
1
任务到达 / 系统可调度
↓
2
输出合法联合分配
↓
3
执行完整运输技能
↓
4
完成、超时或资源释放
284
状态维度
任务、机器人、楼梯、队列、执行模式
1536 × 28
候选动作
候选上下文特征 + 1536维合法掩码
γₖ=0.99^(Δt/10)
变时折扣
不同持续时间的技能按真实时间折扣
任务结束只清理本任务资源；机器人位置、楼层和累计状态不重置。
Notes: [Sources]
- /Users/lab4099/Desktop/Mujoco/work/0809交接文档.md
- /Users/lab4099/Desktop/Mujoco/work/阶段14_SMDP_PPO训练与测试说明.md
[/Sources]

## Slide 5
ACTION SPACE
策略面对的是环境权衡，而不是固定运输模式
05
同层任务
Carter 直送
2.0 m/s
Go2 直送
0.8 m/s
跨层任务
Go2 单独跨层
少交接 · 速度慢
Carter → Go2 → Carter
速度快 · 占用3台 · 两次交接
每次任务重新评估
起终点几何 × 当前机器人位置 × 队列压力 × 楼梯/资源占用 × 交接风险
车—车交接已从候选空间删除；同一权重在合法方案间动态切换。
Notes: [Sources]
- /Users/lab4099/Desktop/Mujoco/work/0809交接文档.md
[/Sources]

## Slide 6
BASELINES
对照基线逐步增强，PPO的价值集中在长期资源代价
06
时间贪心规则
按优先级选任务
以当前预计完成时间选组合
只优化眼前一单
风险感知规则
ETA + P95交接失败风险
+ 交接和机器人占用代价
更强且因果，不看实际随机样本
Context V2 PPO
状态 × 候选 × 交互特征
学习队列、资源和持续位置后果
优化跨任务长期回报
提升机制
负载升高时，PPO减少同时占用三台机器人的车—狗—车链，把资源让给更多任务；规则只给单个候选加成本，难以学习队列的长期连锁效应。
Notes: [Sources]
- /Users/lab4099/Desktop/Mujoco/work/results/stage15/stage15_three_way_100ep.md
- /Users/lab4099/Desktop/Mujoco/work/0809交接文档.md
[/Sources]

## Slide 7
TRAINING
正式训练使用统一Context V2与Reward V2
07
模型与PPO
网络
contextual masked actor–critic
隐藏层
96
学习率
3 × 10⁻⁴
PPO clip
0.20
GAE λ
0.95
熵系数
0.01
每轮更新
4 epochs · minibatch 32
Reward V2与训练规模
未完成时间尺度
30 s
超时 / 失败惩罚
2.0
机器人占用系数
0.0002
折扣
γ₀=0.99 · τ=10 s
归一化
回报标准差 · 裁剪 ±10
正式训练
2000 updates · 8000 episodes
每episode
20个连续任务
没有给任何运输模式专属奖励；训练目标是由环境代价自然决定方案。
Notes: [Sources]
- /Users/lab4099/Desktop/Mujoco/work/阶段14_SMDP_PPO训练与测试说明.md
- /Users/lab4099/Desktop/Mujoco/work/results/stage14/ppo/long/realistic_concurrent_medium_reward_v2_context_v2/stage14_realistic_concurrent_medium_reward_v2_context_v2.summary.json
- /Users/lab4099/Desktop/Mujoco/work/src/warehouse_core/warehouse_core/stage14_training.py
[/Sources]

## Slide 8
SERIAL RESULT
单任务策略已验收：可靠性与里程略优
08
Chart: 
| PPO | 风险规则 | 时间规则
平均episode回报 | 15.994 | 15.825 | 15.444
97.15%
任务成功率
比时间规则 +0.90 个百分点
比风险规则 +0.25 个百分点
59.985 m
每任务总里程
比时间规则少 7.176 m
比风险规则少 2.310 m
边界：相对风险规则，回报 +0.170 的95%置信区间跨0；时延近似持平。
Notes: [Sources]
- /Users/lab4099/Desktop/Mujoco/work/results/stage15/stage15_serial_medium_three_way_100ep.md
- /Users/lab4099/Desktop/Mujoco/work/阶段15_SERIAL回报对比.md
[/Sources]

## Slide 9
CONCURRENCY
并发收益随任务负载迅速扩大
09
Chart: 
| MEDIUM | DENSE | BURST
SERIAL | 16.215 | -83.462 | -218.935
CONCURRENT | 18.741 | -17.83 | -86.668
回报提升
+2.526
MEDIUM
+65.632
DENSE
+132.268
BURST
平均等待减少
3.482 s
84.114 s
171.034 s
MEDIUM
DENSE
BURST
Notes: [Sources]
- /Users/lab4099/Desktop/Mujoco/work/results/stage15/stage15_serial_vs_concurrent_100ep.md
[/Sources]

## Slide 10
ADAPTATION
同一权重会随负载改变跨层运输方案
10
Chart: 车—狗—车占跨层任务比例（%）
| NORMAL | DENSE | BURST
PPO | 47.6 | 10.8 | 5.7
风险规则 | 59.4 | 27.6 | 18.1
时间规则 | 70 | 69.6 | 68
47.6%
NORMAL
↓
5.7%
BURST
高负载下主动减少
三机器人协作链
证明不是固定模式策略
Notes: [Sources]
- /Users/lab4099/Desktop/Mujoco/work/results/stage15/stage15_mixed_continuous_100ep.md
[/Sources]

## Slide 11
EVIDENCE
提升集中在拥堵场景，同时保留真实边界
11
相对风险规则的配对提升
场景
回报
平均等待
P95等待
里程/任务
DENSE
+15.171
−18.112 s
−59.453 s
−7.227 m
BURST
+28.452
−33.949 s
−74.869 s
−7.111 m
不回避的边界
MEDIUM与CROSS_HEAVY：回报优势不显著
吞吐差置信区间跨0，不宣称全面领先
BURST绝对等待仍高，策略只缓解拥堵
Go2仅0.8 m/s，更多单狗会牺牲时延
24000
三方压力评估任务结果 · 指纹严格配对 · 非法动作0 · 资源泄漏0
Notes: [Sources]
- /Users/lab4099/Desktop/Mujoco/work/results/stage15/stage15_three_way_100ep.md
[/Sources]

## Slide 12
NEXT
下一阶段先解释“为什么有效”，再进入最终仿真优化
12
01
上下文消融
分别屏蔽队列/资源、交接风险、持久位置
确定性能提升来自哪些状态信息
02
负载恢复测试
构造 BURST → NORMAL 连续场景
验证拥堵结束后能否恢复高效率协作链
03
鲁棒性与敏感性
多随机种子、奖励权重、交接超时边界
确认结论不依赖单一参数配置
04
RViz闭环验收
加载best权重驱动车、狗、货物与SCAN-Planner
确认学习决策可映射到完整跨楼层任务
长时间复训仍由用户手动启动；Agent负责配置、短门禁、权重定位和自动评估。
Notes: [Sources]
- /Users/lab4099/Desktop/Mujoco/work/0809交接文档.md
[/Sources]